Lijst van Technische gegevens Saffier 32

# Distributie gegevens

Werf				Saffier Maritiem b.v.

Straat				Rondeweg 20

Postcode en Woonplaats	1976 BE Ijmuiden

Tlefoon			0255-512860

Fax				255537769

E-mail				info@saffierjachten.nl

Website			www.saffierjachten.nl

# Algemene bootgegevens

Merk en Type			Saffier 32

Werf				Saffier Maritiem b.v.

Ontwerper			R.Hennevanger/P.Bosgraaf

CE- categorie			A

Max aantal personen volgens CE	6

Max belading volgens CE	1000kg

# Maten

Lengte over alles (in m)	9,65

Lengte romp (in m)		9,65

Lengte waterlijn (in m)	8,20

Breedte (in m)			3,23

Diepgang (in m)		1,70

Diepgang optioneel (in m)	1,40

Doorvaarthoogte (in m)	14,65

Waterverplaatsing (in kg)	5200

Ballast (in kg) 		2300

# Zeilgegevens

Naam zeilmaker		De Vries Sails Grou

Materiaal zeilen		Cruising laminaat, dc60/ dc55

Grootzeiloppervlak (in m2)	30

Genua oppervlak (in m2)	23,4

Totaal zeiloppervlak in standaard uitvoering (in m2)	53,4

Totaal zeiloppervlak in geteste uitvoering (in m2)		53,4

# Motorgegevens

Motortype standaard 		Yanmar3ym25c

Motorvermogen in kW (Pk)	21

Motortype testschip		Yanmar3ym30c

Motorvermogen in kW (Pk)	29

Aantal cilinders per motor	3

Keerkoppeling type		Yanmar

Standaard schroef # bladen	2 bladen

Diameter x spoed		16 x 13

# Tank volume gegevens

Inhoud brandstoftank (in liter)	110 RVS tank

Inhoud watertank (in liter)		220 RVS tank

Inhoud vuilwatertank (in liter)	40 kunststof

# Elektrische installatie

Voltage 				12

Startaccu (aantal en Ah)		60 ah

Service net (aantal en Ah)		80ah

Acculader capaciteit			12v/25 a

# Constructie

Rompmateriaal 			GRP

Verwerking				Handlay-up

Dekmateriaal 				Sandwich 20 mm divinicell

Verstevigingen op belaste plaatsen	w.b.p.okume 20mm

Romp - dek verbinding		Verlijmd/geschroefd en gelamineerd

Materiaal beslag			Harken

Aantal afmeerpunten			6

Ankeruitrusting standaard		Nee, alleen rol voor anker

# Inrichting

Aantal hutten				2

Aantal vaste slaapplaatsen		4

Aantal natte cellen			1

Maximale stahoogte			1,94

# Uitrusting en prijs

Standaard vanaf prijs			€ 115.000,-

Inclusief				19% BTW

Garantie algemeen	Gemonteerde materialen garantie toeleveranciers, verder zie hiswa voorwaarden

Osmose garantie			5 jaar